## Slide 1
卒論テーマ相談
QUIC接続タイムアウト原因の
分類に基づくDNSキャッシュ制御の検討
Aeacusを先行研究とした卒論テーマ案
今回の目的
このテーマが卒論研究として妥当か相談する
発表者：学部4年生
Notes: 本日は、QUIC接続のタイムアウト原因を分類し、DNSキャッシュ制御の改善可能性を調べるというテーマ案について、卒論として妥当かご相談したいです。実装方法の細部を決めていただくためではなく、研究の意義、先行研究との差、検証可能性、規模感を踏まえて、テーマとして成立するかをご判断いただくことが目的です。
[Sources]
Aeacus/Aeacus_論文詳細まとめ.html
Aeacus/README.md

## Slide 2
背景
DNSキャッシュのずれは、接続先IPの古さにつながり得る
02
example.com
DNS
名前をIPへ変換
203.0.113.10
（TTLの間キャッシュ）
ドメイン名
IPアドレス
QUIC接続開始
UDP上でTLSハンドシェイク
サーバのIP変更後も、TTLの間は古いIPがキャッシュに残る可能性
卒論テーマ相談
Aeacusを先行研究としたテーマ案
Notes: まず背景です。DNSは、example.comのようなドメイン名をIPアドレスへ変換します。その結果はTTL、つまりキャッシュとして使ってよい時間の間、保存されます。問い合わせを減らせる一方で、サーバのIPが変わった直後は古いIPが残る可能性があります。QUICはUDP上でTLSを組み込んだ接続開始を行うため、その古いIPへ接続しようとするとタイムアウトにつながる場合があります。
[Sources]
Aeacus/Aeacus_論文詳細まとめ.html - DNS/TTLとQUICの背景説明

## Slide 3
先行研究 AEACUS
AeacusはDNS解決とQUIC Initial転送を5Gコア内で連結する
03
UE
Aeacus resolver
SNI抽出 → DNS解決 → Initial転送
実サーバ
QUIC Initial
宛先を書換えて
Initialを転送
DNS応答をUEへ返す待ち時間を接続開始から外す
期限切れキャッシュも利用しながらDNSを更新
接続の成功・失敗も、キャッシュ制御の信号として利用
卒論テーマ相談
Aeacusを先行研究としたテーマ案
Notes: 先行研究Aeacusでは、5Gコア内のresolverがUEからのQUIC Initialを受け取ります。Initialに含まれるSNI、つまり接続先ドメイン名を手掛かりにDNS解決をし、宛先を実サーバへ書き換えて転送します。DNS応答をUEへ返してから接続を始める待ちを、接続開始の経路から外す点が中心です。また、QUICの接続結果をDNSキャッシュの制御にも使います。ここまでがAeacusの仕組みで、次からが今回の追加調査です。
[Sources]
Aeacus/Aeacus_論文詳細まとめ.html - Aeacusのアーキテクチャとキャッシュ管理
Aeacus_upstream/submodules/quiche/quiche/examples/quic-resolver.rs - SNI抽出、DNS問い合わせ、Initial転送

## Slide 4
着目した疑問
接続タイムアウトだけでは、原因を特定できない
04
QUICタイムアウトは、本当に
古いIPが原因なのか？
古いIP
一時的な
パケット損失
輻輳
サーバの
一時停止
継続的な
ネットワーク障害
Aeacusでは、タイムアウト原因の内訳を調査・分類すること自体は主目的ではない
卒論テーマ相談
Aeacusを先行研究としたテーマ案
Notes: Aeacusは接続失敗をキャッシュ制御のきっかけに使いますが、タイムアウトの原因が古いIPなのかを詳しく分けることは主目的ではありません。古いIP以外にも、一時的なパケット損失、輻輳、サーバの一時停止、継続的なネットワーク障害などがあり得ます。そこで、タイムアウトのうち本当に古いIPが原因と考えられるものがどの程度あるのか、追加で調べる余地があると考えています。Aeacusの欠陥という意味ではなく、先行研究に追加できる調査の観点です。
[Sources]
Aeacus/Aeacus_論文詳細まとめ.html - QUIC monitorの成否推論と限界
Aeacus_upstream/submodules/quiche/quiche/examples/quic-monitor.rs - Short headerを成功信号として扱う実装

## Slide 5
研究テーマ案
失敗後の観測を組み合わせ、原因を推定する
05
QUICタイムアウトを、古いIPによる失敗とそれ以外に分類し、DNSキャッシュ制御の改善可能性を調べる
最初のQUIC接続
タイムアウト
① DNSへ最新IPを問い合わせ
② 同じIPへ新しい接続を1回
③ IPが変化なら新IPへも接続
結果の組合せで原因を推定する ／ 同じIPへの新規接続は測定用プローブ（PTOの代替ではない）
卒論テーマ相談
Aeacusを先行研究としたテーマ案
Notes: 今回の研究目的は、Aeacusで観測されるQUICタイムアウトを、古いIPによる失敗とそれ以外に分類し、その結果をDNSキャッシュ制御に利用できる可能性を調べることです。最初の接続がタイムアウトした場合に、最新DNSのIP、同じIPへの新しい接続結果、DNSが変わった場合の新IPへの接続結果を合わせて見ます。ここで同じIPへ新しい接続をするのは、PTOのように同じ接続内で再送する機構の代わりではありません。原因を測定・分類するための一回だけの新規接続です。
[Sources]
Aeacus/README.md - 最小実験の測定手順
Aeacus/Aeacus_論文詳細まとめ.html - QUIC monitorとキャッシュ制御
RFC 9002 - PTOは同一QUIC接続内の損失回復機構（説明上の区別）

## Slide 6
原因分類の案
DNSの変化と再接続結果を組み合わせて、4つに整理する
06
最初の接続は失敗した場合
古いIPの可能性が高い
DNS変化 / 同じIP失敗 / 新IP成功
stale_ip_likely
一時的障害の可能性
DNS不変 / 同じIPの新規接続が成功
transient_same_ip_recovered
DNS以外の継続障害
または原因不明
DNS不変 / 同じIPの新規接続も失敗
non_dns_or_persistent_unknown
DNSは変化したが
旧IPも利用可能
DNS変化 / 新旧どちらのIPでも成功
dns_changed_old_still_usable
卒論テーマ相談
Aeacusを先行研究としたテーマ案
Notes: 分類案です。DNSが変化し、同じIPでは失敗し、新しいIPで成功した場合は、古いIPが原因である可能性が高いとします。一方、DNSが変わっていないのに同じIPへの新しい接続が成功した場合は、一時的障害の可能性があります。同じIPでも再び失敗した場合は、DNS以外の継続障害または原因不明として残します。最後に、DNSが変化しても新旧IPの両方で接続できる場合は、DNS変更だけで古いIPが失敗原因だったとは言えません。この分類の正しさを最初から断定するのではなく、観測可能性を検証するための仮の整理です。
[Sources]
Aeacus/README.md - シナリオと分類定義
Aeacus/results/summary.json - 5シナリオの集計

## Slide 7
現在の状況と進め方
人工的な障害分類は確認済み。実ネットワークの実態は未調査
07
現在の簡易実験
• 5種類の人工的な障害を設定
• 各20回、合計100回を実行
• 想定した分類への振り分けを確認
※ 実ネットワークにおける原因割合は
まだ示していない
卒論として想定する進め方
1. Aeacusの最小再現環境を構築
2. qlog・DNS応答・接続結果を収集
3. 原因別の件数と割合を分析
4. 結果を基に制御改善の価値を判断
Aeacus全体（Initial/SNI転送・UPF/NAT・monitor）は未再現。公式コードの基礎部品を確認中。
卒論テーマ相談
Aeacusを先行研究としたテーマ案
Notes: 現在、原因分類用の簡易実験を作成し、障害なし、一時的なUDP破棄、古いIP、継続障害、DNSは変化するが旧IPも復旧する、という5種類を各20回、合計100回実行しました。人工的に設定した障害を想定した分類へ分けられることは確認できています。ただし、これは実ネットワークで原因がどの割合で起きるかを示すものではありません。今後はAeacusの最小再現環境でqlog、DNS応答、接続結果を集め、原因別の件数と割合を分析してから、キャッシュ制御を改善する価値を判断したいです。Aeacus全体は未再現で、公式コードは基礎部品の動作確認段階です。
[Sources]
Aeacus/results/summary.json - 5シナリオ各20回、合計100回、all_matched_expected=true
Aeacus/results/trials.csv - 試行別集計
Aeacus/README.md - 簡易実験の制約
Aeacus_upstream/submodules/quiche/quiche/examples/quic-resolver.rs
Aeacus_upstream/submodules/quiche/quiche/examples/quic-monitor.rs
Aeacus_upstream/src/aeacus/dns_legacy_aio.py

## Slide 8
相談したいこと
このテーマが、卒論研究として成立するか
08
Aeacusを先行研究として、QUICタイムアウトの原因分類と
DNSキャッシュ制御の改善可能性を調べるテーマは、
卒論研究として成立するか
ご意見をいただきたい観点
先行研究との差分
研究としての新規性・有用性
学部卒論として検証可能な規模
※ 個別の実装方式を決めるための相談ではなく、テーマの妥当性についての相談です
卒論テーマ相談（相談事項はこの1点）
Aeacusを先行研究としたテーマ案
Notes: 最後に、相談したいことはこの一点です。Aeacusを先行研究として、QUICタイムアウトの原因分類とDNSキャッシュ制御の改善可能性を調べるテーマが、卒論として成立するかご意見をいただきたいです。先行研究との差分、研究としての新規性や有用性、そして学部卒論として検証可能な規模かという観点を含めて、テーマ全体の妥当性をご判断いただければと思います。実装方法の細部を決めていただくための相談ではありません。
[Sources]
Aeacus/README.md
Aeacus/Aeacus_論文詳細まとめ.html
Aeacus/results/summary.json